## Slide 1: Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH
3.1 Phương pháp điện thế nút
3.2 Phương pháp dòng điện vòng
3.3 Nguyên lý xếp chồng và nguyên lý tỷ lệ
3.4 Định lý Thevenin - Norton

## Slide 2: Phương pháp Điện thế nút thường áp dụng cho mạch có nhiều nhánh mắc song song giữa các nút, không ghép hỗ cảm.
Chọn một nút làm gốc và quy ước điện thế nút gốc =0, điện thế của tất cả các nút còn lại là so với nút này.
Gán tên cho tất cả các nút của mạch điện.
Gán dòng điện tại các nút vừa đặt tên ở bước 2, chiều các dòng điện này là tùy ý.
Áp dụng ĐL Kirchhoff 1, viết biểu thức dòng điện tại các nút theo biến điện thế các nút.
Giải hệ phương trình ở bước 4  điện thế các nút  dòng điện trên các nhánh.
1
2
3
I1
I2
I3
I4
I5
3.1 PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT

## Slide 3
Nút 1:
Nút 2:
1
2
3
I1
I2
I3
I4
I5
3=0

## Slide 4
G11: Tổng điện dẫn nối đến nút 1
G22: Tổng điện dẫn nối đến nút 2
G12: Tổng điện dẫn nối giữa nút 1-2
G21: Tổng điện dẫn nối giữa nút 2-1
Jd1: Tổng đại số các dòng điện đi vào, ra nút 1
Jd2: Tổng đại số các dòng điện đi vào, ra nút 2
1
2
3
I1
I2
I3
I4
I5
3=0

## Slide 5
Ykk: Tổng dẫn nạp nối đến nút k
Ykl: Tổng dẫn nạp giữa các nút k-l
Jdk: Tổng đại số các dòng điện đi vào, ra nút k
(+) nếu nguồn dòng hướng vào nút k
(-) nếu nguồn dòng hướng ra khỏi nút k
k : Điện thế tại nút k
()

## Slide 6: Các bước tiến hành theo p/p Điện thế nút:
Gán tên cho tất cả các nút, chọn một nút làm gốc và quy ước điện thế nút gốc =0.
Lập hệ PT điện thế () cho các nút còn lại.
Giải hệ PT điện thế  điện thế các nút  dòng điện trên các nhánh.
Lưu ý: Nếu mạch điện có chứa

## Slide 7
Ví dụ 1:
Tìm dòng điện trên các nhánh
R1=R2=R4=R5=20; R3=10
E1=20 V; E2=80 V
1
2
3
I1
I2
I3
I4
I5
3=0
: Nút 1
: Nút 2

## Slide 8
Ví dụ 2:
Tìm biên độ phức dòng điện trên các nhánh.
1
2
3
: Nút 1
: Nút 2

## Slide 9: Phương pháp Dòng điện vòng thường áp dụng cho mạch có ít số vòng.
Nút 1:
Vòng I:
Vòng II:
(Z1+Z2): Tổng trở kháng vòng I
Z3 : Trở kháng chung 2 vòng
(Z2+Z3): Tổng trở kháng vòng II
: Tổng đại số nguồn áp vòng I
: Tổng đại số nguồn áp vòng II
3.2 PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN VÒNG

## Slide 10
Hệ PT dòng điện cho L vòng:
Zkk: Tổng trở kháng vòng k
 Zkl: Tổng trở kháng giữa 2 vòng k-l
(+) nếu chiều của 2 vòng cùng chiều so nhánh chung
(-) nếu chiều của 2 vòng ngược chiều so nhánh chung
Evk: Tổng đại số các nguồn áp trong vòng k
(+) nếu chiều của vòng đi từ (-) -> (+) của nguồn áp
(-) nếu chiều của vòng đi từ (+) -> (-) của nguồn áp
: Dòng điện của vòng thứ k
()

## Slide 11: Các bước tiến hành theo p/p Dòng điện vòng:
Vẽ chiều dòng điện các vòng.
Lập hệ PT dòng điện cho các vòng ().
Giải hệ PT dòng điện vòng  dòng điện vòng  dòng điện trên các nhánh: :
(+) nếu chiều cùng chiều với
(-) nếu chiều ngược chiều với
Lưu ý:
Nếu mạch điện có chứa
Mạch có ghép hỗ cảm (xem ví dụ 2)

## Slide 12
Ví dụ 1:
Tìm dòng điện I1

## Slide 13
Ví dụ 2: Lập hệ PT dòng điện cho 2 vòng
Z1
jL1
jL2
Z3
Z2
jM
Khử hỗ cảm
Z1
jM
j(L2-M)
Z3
Z2
j(L1-M)
Cách 1: Khử hỗ cảm
Vòng 1:
Vòng 2:

## Slide 14
Z1
jL1
jL2
Z3
Z2
jM
Cách 2: Lập hệ phương trình trực tiếp
Nếu ghép hỗ cảm trong cùng 1 vòng k thì thêm vào thành phần Zkk:  j2M
(+) nếu chiều của vòng k cùng đi vào (cùng đi ra) các cực cùng tên;
(-) ngược lại
Nếu ghép hỗ cảm giữa 2 vòng k & l thì thêm vào thành phần Zkl :  jM
(+) nếu chiều của mỗi vòng Ivk và Ivl cùng đi vào (cùng đi ra) các cực cùng tên nằm trong vòng đó;
(-) ngược lại

## Slide 15: 3.3 NGUYÊN LÝ XẾP CHỒNG VÀ TỶ LỆ
Nguyên lý xếp chồng thường được áp dụng cho mạch điện có các nguồn tác động khác tần số.
Nguyên lý xếp chồng:
“Đáp ứng tạo bởi các nguồn kích thích tác động đồng thời thì bằng tổng các đáp ứng được tạo bởi từng nguồn kích thích tác động riêng rẽ”.
3.3.1 NGUYÊN LÝ XẾP CHỒNG

## Slide 16
Các bước thực hiện theo nguyên lý xếp chồng:
1. Lần lượt cho các nguồn tác động làm việc riêng rẽ, các nguồn không làm việc theo nguyên tắc:
Nguồn áp -> ngắn mạch;
Nguồn dòng -> hở mạch.
2. Tính đáp ứng (u,i) tạo bởi từng nguồn tác dộng riêng rẽ.
3. Tổng cộng các đáp ứng (u,i) tạo bởi các nguồn tác động riêng rẽ.
- Nguồn áp làm việc
- Hở mạch nguồn dòng
- Nguồn dòng làm việc
- Ngắn mạch nguồn áp

## Slide 17
Ví dụ:
Tìm dòng điện qua điện trở 3
và công suất tiêu thụ TB trên nó
e(t)=15cos2t V; J=8A (nguồn DC)
Nguồn J=8A làm việc, ngắn mạch nguồn e(t):
J
2
3
I2
IDC
Nguồn e(t) làm việc, hở mạch nguồn J:
2
-j2
3
j1
-j2
j2
Z
3
j2

## Slide 18
Nguyên lý tỷ lệ thường được áp dụng cho mạch điện có dạng như hình 3.2.
Nguyên lý tỷ lệ:
“Nếu nhân nguồn tác động lên K lần, thì đáp ứng trong mạch cũng nhân lên K lần”.
3.3.2 NGUYÊN LÝ TỶ LỆ
Ví dụ:
Tìm dòng điện I1, biết:
R1=R3=2; R2=R4=1, J=5A
R3
J
R2
Hình 3.2
R4
R1
I1
I3
I2
I4
Giả sử I1=1A
ĐL K2: R3I3+ R2I2 - R4I4 = 0  I4 = 4A
 J=-(I2 + I4) = -6A
I1=?  J=5A
 I3=1A
 I2=2A
 I1=-5/6A

## Slide 19: 3.4 ĐỊNH LÝ VỀ NGUỒN TƯƠNG ĐƯƠNG
Định lý nguồn tương đương (Thevenin & Norton) dùng để thay tương đương phần mạch phức tạp -> 01 nguồn (áp hoặc dòng) đơn giản.
Định lý thường áp dụng cho mạch điện, mà chỉ yêu cầu xác định dòng điện hay điện áp trên 01 nhánh nào đó của mạch điện.
Mạch điện
a
b
Zt
i
Dòng điện qua Zt ?
Công suất tiêu thụ ?
a
b
Zt
i
en
Zn

## Slide 20
Mạch A
Tuyến tính
a
b
Mạch B
ĐL Thevenin
ĐL Norton
a
b
Mạch B
Zth
Mạch A
Sơ đồ tương đương Norton
a
b
Mạch B
Zth
Mạch A
Sơ đồ tương đương Thevenin
Thay tương đương phần mạch tuyến tính (A) bởi Nguồn áp = điện áp hở mạch, mắc nối tiếp với Trở kháng Thevenin
Thay tương đương phần mạch tuyến tính (A) bởi Nguồn dòng = dòng điện ngắn mạch, mắc song song với Trở kháng Thevenin

## Slide 21: XÁC ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỞ MẠCH & DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH
a
b
Mạch B
Zth
Mạch A
Sơ đồ tương đương Thevenin
a
b
Mạch B
Zth
Mạch A
Sơ đồ tương đương Norton
Mạch A
Tuyến tính
a+
-b
Hở mạch a, b
Mạch A
Tuyến tính
a
b
Ngắn mạch a, b

## Slide 22
XÁC ĐỊNH TRỞ KHÁNG THEVENIN
Mạch A chỉ chứa các nguồn độc lập
Mạch A
Chỉ chứa nguồn độc lập
a
b
Mạch A có chứa nguồn phụ thuộc
Mạch A
có chứa nguồn phụ thuộc
a
b
Cách 1:
- Hở mạch a,b ->
- Ngắn mạch a,b ->
Triệt tiêu các nguồn độc lập để xác định Trở kháng Thevenin. Nguyên tắc triệt tiêu: + Nguồn áp -> ngắn mạch + Nguồn dòng -> hở mạch

## Slide 23
XÁC ĐỊNH TRỞ KHÁNG THEVENIN
Mạch A có chứa nguồn phụ thuộc
Mạch A
có chứa nguồn phụ thuộc
a
+
-
b
Cách 2:
Triệt tiêu các nguồn độc lập bên trong mạch A, cấp a,b nguồn với giá trị tùy chọn, tính dòng điện
Triệt tiêu các nguồn độc lập bên trong mạch A, cấp a,b nguồn với giá trị tùy chọn, tính điện áp
Mạch A
có chứa nguồn phụ thuộc
a
b
+
-

## Slide 24
Ví dụ 1:
Tìm sơ đồ tương đương Thevenin bên trái a,b.
b) Với giá trị nào Zt thì công suất tác dụng lên Zt lớn nhất, tính công suất đó
- Khi Zt = Z*th = 3+j4  Pzt -> max

## Slide 25
Ví dụ 2:
Dùng định lý Thevenin để tìm dòng điện qua Rt=10
- +
a
7
b
Rt
4
6
10A
2I1 (V)
I1
It
- +
+ a
+ b
Uhm =30 V
4
6
10A
2I1 (V)
I1
- +
+ a
+ b
Inm =10 A
4
6
10A
2I1 (V)
I1
+
-
a
7
b
Rt
Uhm
It
Rth